ثبات فشار و جریان یک و چند کاناله

مزایا:

- بازخوانی و برنامه دهی بدون نیاز به سیم

- ورودی های آنالوگ ودیجیتال

- حافظه بسیار بالا تا حد 1 گیگا بایت

- باطری داخلی با عمر 5 سال

توضیحات:

دیتالاگر sebalog ِ  لاگری است که به صورت خاص برای نیازهای صنعت آب طراحی شده است.

این دستگاه با باطری داخلی دارای عمر 5 سال کار می کند. این باطری در صورت نیاز می تواند امکان تامین انرژی لازم برای مودم GSM/GPRS را فراهم می آورد.

این دیتا لاگر مدلهای مختلف و با کانالها و سنسورهای داخلی مختلف طراحی شده و قابل ارائه است.

قرائت و برنامه دهی بی سیم: در گذشته لاگرها را برای قرائت اطلاعات و برنامه دهی به آنها از طریق کابلی مستقیما به PC متصل می نمودند ولی در این سیستم شما با استفاده از مبدل رادیویی USB-E-box می توانید چندین لاگر را در یک زمان و بدون اتصال از طریق سیم برنامه دهی نمایید. به سادکی به نزدیکی لاگر بروید که میتواند تا شعاع 20 متری آن و یا بیشتر باشد و تمامی اطلاعات درون حافظه دستگاه را ابازخوانی نمایید و سپس اطلاعات را به رایانه تان انتقال دهید و به تحلیل آن بپردازید.

ذخیره سازی اطلاعات: فواصل زمانی ثبت اطلاعات به هر میزان که خواست شما باشد قابل تنظیم است. شما می توانید این فاصله را از هر ثانیه یکبار تا هر31 روز یکبار تنظیم نمایید. حافظه بی نظیر دستگاه می تواند تا 28 سال اطلاعات لاگر را در خود ذخیره نماید و اگر این میزان کافی نباشد شما می توانی به سادگی

آن را با استفاده از SD/MMC کارت ارتقا دهید.

حسگرها: sebalog D با سنسورهای فشار در انواع مختلف یا صرفا به عنوان یک دیتالاگر عادی که پذیرای کانالهای ورودی 4 تا 20 میلی آمپر و یا 0 تا 5 ولت است عمل کند.

لاگری برای استفاده در تله متری: در مدلهای خاصی از sebalog D مودم GPRS/GSM داخلی تعبیه شده است که این امکان را فراهم می سازد تا اطلاعات از محل اندازه گیری به نقاط بسیار دور منتقل شوند.

اطلاعات با استفاده از پروتکل FTP قابل انتقال به درون سیستم موجود تله متری می باشند.

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Communication | USB interface Wireless, 868/915 MHz GSM/GPRS modem, 850/900/1800/1900 MHz |
| Inputs / outputs | 1, 2 or 4 freely programmable channels, analog or digital (0…5 V / 0…20 mA / pulse / frequency) up to 2 switching inputs (alarm trigger) up to 2 switching outputs (alarm installation) up to 2 connectors for internal pressure sensors |
| Internal pressure sensors | up to 2 sensors (optional) (10 bar / 16 bar / 25 bar / 40 bar) Accuracy +/- 0,1% |
| Interval | 1 s … 31 days (programmable) |
| Memory | 2 MByte internal memory (expandable via SD) Block or roll memory |
| Alarm | - switching input(s) and threshold monitoring - triggering of switching output(s) and SMS / email notifocation |
| Operating voltage | 12 V DC |
| Accumulator | Internal lithium battery |
| Operating temperature | -10°C … +50°C |
| Dimensions (L x W x H) | 115 x 115 x 180 mm |
| Weight | 0,8 kg |
| Protection class | IP 68 |

ارسال هشدار: هر کانال این دیتا لاگر دارای یک مرز برای اعلام هشدار است که از طریق SMS,email و یا پیام

به مرکز تله متری قابل ارسال می باشد.

مزایا در یک نگاه اجمالی:

- برنامه دهی و بازخوانی اطلاعات بدون نیاز به سیم

- پورت USB برای انتقال سریع داده ها

- حافظه بسیار بالا و قابل ارتقا توسط کاربر بااستفاده از کارت حافظه

- سنسور فشار قابل انتخاب

- در هنگام بازخوانی اطلاعات وقفه ای در عمل ثبت اطلاعات به وقوع نمی پیوندد.

گزینه های قابل انتخاب:

مبدل رادیوئی برای PC :Radio E-Box

بازخوانی بی سیم اطلاعات: Reder Box

سیم اضافه برای اتصال سنسورهای خارجی

نرم افزار Seba Viwe

مودم داخلی GSM/GPRG

SD کارت حافظه

باطری اضافه برای تامین انرژی مودم