Hydrolux HL5

نشت یاب مینیاتوری

مزایا:

- ابزار فوق العاده و به صرفه با ماهیت صوت سنجی

- دارای 3 فیلتر

- قابلیت نشت یابی در حالت Mute (بدون نیاز به شنیدن صوت در هدفون)

- انتقال رادیویی صوت به رادیو هدفون

- دارای دیودهای نورانی داخلی جهت کار در شب

توضیحات:

HL5 Hydrolux محصولی جدید از شرکت SebaKMT آلمان است که به صورت حرفه ای و با انعطاف بسیار بالا به صورت یک نشت یاب صوتی با امکان نمایش بصری عمل می نماید.

این ابزار به جهت استفاده تکنسین ها ساخته شده است و ساخت آن به نحوی است که امکان حمل آن در جیب پالتویی کاربران وجود دارد. انتقال رادیویی و بی سیم صوت از سنسور به هدفون بالاترین حد قدرت انعطاف را در اختیار کاربر قرار می دهد.

سنسور پیزو سرامیک فوق العاده حساس این ابزار که به صورت خودکار عمل می نماید کیفیت فوق العاده ای را به کارائی این دستگاه حتی در لوله های پلاستیکی اعطا نموده است.

از این ابزار هم به عنوان دستگاه نشت یاب خیابانی و هم به عنوان میکروفون زمینی می توان استفاده نمود و 3 فیلتر این دستگاه امکان تنظیم قابلیت های آن با هر شرایطی را فراهم نموده است.

وجود دیودهای نورانی داخلی این سیستم امکان کار در شب و در زیرزمینها و ... را به صورت کاملاً کاربردی و عملی فراهم می آورد.

نگاهی اجمالی به این سیستم

- ابعاد جیبی

- امکان کار در حالت  Mute

- 3 فیلتراسیون صوتی

- فوق العاده و به صرفه

- امکان استفاده به عنوان میکروفون زمینی

- کاربری آسان تنها با یک دکمه

- نشت یابی بلادرنگ

- انتقال اطلاعات به صورت رادیویی

- امکان کار در شب با استفاده از دیودهای نورانی

- رنج بی سیم 20 متر

- 10 سطح دیود نورانی از 5 تا 100 دسی بل

کاربری آسان در 8 مرحله

- سیستم را روشن نمائید.

- سنسور را بر روی نقطه ای که باید نشت یابی شود قرار دهید.

- رادیو هدفون را روشن نمائید.

- سیگنال دستگاه را در بهترین حالت تنظیم نمائید.

- به تعداد دیودهای نورانی روشن شده و صدای هدفون توجه نمائید.

- اگر سطح صوت و تعداد دیودهای روشن ثابت است نشت و یا جریان پیوسته ای وجود دارد.

- اگر تعداد دیودهای روشن نزدیک به صفر است نشت وجود ندارد.

- نشت یابی را در سایر نقاط ادامه دهید.

اطلاعات فنی

اقلام موجود در بسته HL5

وسایل انتخابی